## Slide 1
R5年度次世代技術活用人材育成事業
技術修得コース 実習座学（IoT）
第1回
茨城県産業技術イノベーションセンター
IT・マテリアルグループ

## Slide 2: 目次
＜前半＞
〇Raspberry Piとは？
〇Raspberry Piの特徴
〇Raspberry Piの構成
〇Raspberry PiによるLEDの点灯
〇プログラミングによるLEDの点滅
〇GPIO制御について
〇LED点滅プログラムの警告への対応
〇タクトスイッチでLEDの点灯
〇プルダウン抵抗について
〇Raspberry Pi内部の
プルダウン抵抗の利用
〇課題
＜後半＞
〇（紹介）ChatGPT
・ChatGPTとは
・使用例
・使用方法

## Slide 3: ラズベリーパイでLEDを光らせる
第一回 前半

## Slide 4: Raspberry Piとは？
Raspberry Pi（ラズベリーパイ）は，10,000円から20,000円程度で購入できる小型のコンピュータ。キーボードやマウス，ディスプレイを接続することにより通常のコンピュータと同じように扱える。
2012年にRaspberry Pi財団から発売されて以降、販売台数が累計2000万台を超えたと言われている。

## Slide 5: Raspberry Piの特徴
①ハードウェアとつなげやすい
「GPIO（General-Purpose Input/Output）」と呼ばれるピンがあり，ここにセンサやLEDなど様々な電子部品を接続して，プログラムにより直接制御できる。
②OSはLinuxベースのものが多く，プログラミングの学習環境として適している
Linux系OSは，最初からプログラミングの開発環境が導入されていることが多いため，プログラミングの環境に適している。インターネット上からOS(Linux)を無料でインストールできる。
③安価で小型・省電力であること
Raspberry Pi本体のみの価格は5000～6000円前後であり，壊れた場合でも代替品を購入 することが比較的容易である。
Raspberry Piのバージョンによるが消費電力は数W程度である。通常のコンピュータは 数十Wの電力を消費するため，消費電力が1桁小さい。

## Slide 6: Raspberry Piの構成
USBポート×4
LANポート
ARMマイコン
HDMI出力
ワンボードマイコン→一枚のプリント基板にマイコンや入出力装置を取り付けたもの
GPIOポート
Wi-Fi, Bluetoothを搭載しているシリーズも有
Raspberry Pi自体にOSは搭載されていないが，micro-SDを通じてインストール可能。
図2 Raspberry Pi4の構成

## Slide 7: Raspberry Piの起動とシャットダウン
USBへ電源供給することでRaspberry Piを起動することができる。
（OSイメージが書き込まれているSDカードが挿入されているかを確認）
USB Type C
起動
シャットダウン
スイッチ付ケーブルの場合は接続後に スイッチをONにする
画面左上のRaspberry Piのマーク を押すと，プルダウンメニューが表れる
一番下の「ログアウト」（機種によっては「Shutdown」）を選択する
「Shutdown options」が表示されるので「Shutdown」を選択する
完全に電源が落ちた後に，電源供給しているUSBを抜く（スイッチ付きケーブルの場合は スイッチをOFFにする）
5V
2.5A以上推奨

## Slide 8: Raspberry PiによるLEDの点灯
●必要なもの
330 Ωの抵抗（１本），LED（１個），ブレッドボード，ジャンパー線
図3 ブレッドボードの内部接続
図4 ブレッドボードによる，LED点灯回路
●ブレッドボードから接続を外す際の注意
回路作成時と同様，電源が入った状態で行って問題ないが，3.3 Vのピンに接続したジャンパー線とGNDに接続したジャンパー線の端子部分を接触させないように注意。
接触させてしまうと，3.3 VピンとGNDピンの間で大きな電流が流れ，Raspberry Piが強制的の再起動する。故障に繋がる可能性あり。

## Slide 9: プログラミングによるLEDの点滅①
①ファイルマネージャをクリック
②ここで右クリック→新規作成→フォルダ→「test」と入力
③作成した「test」フォルダ内で右クリック→新規作成→空のファイル→
「test1.py」と入力
勉強会では「Python（パイソン）」と呼ばれるプログラミング言語を使用する。
特徴として記述量が少なく，読みやすいプログラムを書くことができる。
なお，Raspberry Piの「Pi」はPythonの「パイ」から取られており，Raspberry Pi財団が推奨する学習用言語である。
図5 フォルダ＆ファイル作成

## Slide 10: プログラミングによるLEDの点滅②
図6 ブレッドボードによる，LED点滅回路
作成した「test1.py」ファイルの中に上記のコードを入力する。入力が終了したらSaveをクリック！
「Ctrl＋s」キーでもオッケー
Raspberry Piでは
HIGH → 3.3 V LOW → 0 V

## Slide 11: GPIO制御について
Raspberry PiではGPIO（入出力ピン）をpythonから操作するライブラリが標準で入っている。
1. 準備： import RPi.GPIO as GPIO
2. モードの指定： GPIO.setmode(GPIO.BCM)
・GPIO.BOARD：物理ピン番号（左上からの連番）
・GPIO.BCM：役割ピン番号（broadcomが命名しているもの）
3. ピンの設定： GPIO.setup(ピン名， GPIO.OUT)
・GPIO.IN ： 入力ピン
・GPIO.OUT ： 出力ピン
4. ピンの操作： GPIO.output(ピン名， GPIO.HIGH)
・GPIO.HIGH ： HIGH状態（3.3 V）
・GPIO.LOW ： LOW状態（0 V）
ピン名で指定したピンの出力をHIGHまたはLOWに設定する。

## Slide 12: while文（構文）
[書式]
while 条件式：
# インデントの開始
ステートメント1
ステートメント2
ステートメント3
# インデントの終了(while文の終了)
条件式がTrueの間，繰り返し 実行される
インデント：行頭に空白を入れて字下げを行うこと。
pythonにおけるインデントは重要
pythonは同じ数の空白でインデントされたまとまりを一つのブロックと認識するため。
＜フローチャート＞
ある条件を満たす間，処理を繰り返すループ処理の構文
While 条件式：
Trueのとき
実行する処理
Falseのとき
開始
While文を抜ける
終了

## Slide 13: プログラムの実行方法
LXTerminalを起動
①「pwd」と入力
現在いるディレクトリのことをカレント ディレクトリというが、これを確認できる。
②「cd test」と入力
testディレクトリ内に移動する。
③「ls」と入力
testディレクトリ内のファイルを一覧できる。
④「python test1.py」と入力
プログラムを実行できる。
⑤「Ctrl」キーを押しながら「c」キーを入力
プログラムを終了できる。
（これを「Ctrl-c」と呼ぶ）
LEDが1秒おきに点滅すれば成功！

## Slide 14: LED点滅プログラムの警告への対応
もう一度「test1.py」を実行すると「RuntimeWarning」 （警告）が表示される。
この警告は「GPIO25を出力に設定しようとしているが， このピンは既に使用済み」という内容である。
1回目の終了時に，GPIOの出力設定を解除することで 解消できる。
〇Except KeyboardInterrupt:
Ctrl-cでこの処理はこのブロックに移る。
〇pass
何もせずに次の命令に移る。
GPIOの後始末をしてプログラムを終了。
〇try
例外処理を行う。（詳細は次のスライドにて）

## Slide 15: try ~ except文（構文）
＜フローチャート＞
[書式]
try 条件式：
# インデントの開始
例外が発生する可能性がある処理
except (例外の種類):
例外を受けて実行する処理
実行時にエラーが発生したとき，プログラムが止まらないように対応するコードを組み込んだ構文を例外処理と呼ぶ。
try :
ステートメント
エラーが
発生
except：
ステートメント
例外
例外オブジェクトを受け止める
エラーに
ならなかった
開始
終了

## Slide 16: タクトスイッチでLEDを点灯
GPIO 24を入力に設定。
内部回路
内部で接続
①
②
③
④
①
②
③
④

## Slide 17: if ~ else文（構文）
条件に合う場合と合わない場合の処理
[書式]
if 条件式：
# 処理A
ステートメント a1
ステートメント a2
else:
# 処理B
ステートメント b1
ステートメント b2
# インデントの終了
条件式がTrueのときに実行する
条件式がFalseのときに実行する
＜フローチャート＞
if 条件式：
Falseのとき
else: 処理B
処理A
  if~ else文を抜ける
開始
終了
Trueのとき

## Slide 18: プルダウン抵抗について
①タクトスイッチの誤った使用例
②タクトスイッチとプルダウン抵抗を用いた使用例
※大電流が流れるとRaspberry Piが強制的に再起動してしまい故障の原因になるので注意！

## Slide 19: Raspberry Pi内部のプルダウン抵抗の利用
プルダウン抵抗を取り除いた回路
プルダウン抵抗やプルアップ抵抗はRaspberry Pi内部にあらかじめ用意された抵抗を有効にすることで実現できる。
6行目：GPIO.setup(24, GPIO.IN)
6行目：GPIO.setup(24, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_DOWN)
この行を下記のように変更する
Raspberry Pi内部のプルダウン抵抗を有効にするための変更
「タクトスイッチでLEDの点灯」で記述したプログラムの6行目を下記のように変更する。
プルアップ抵抗を用いたい場合
「pull_up_down=GPIO.PUD_UP」

## Slide 20: 課題
スイッチ
の状態
GPIO24
の状態
LED
の状態
消灯
点灯
消灯
点灯
離した
押した
LOW
HIGH
時間
①最初，LEDは消灯している状態
②タクトスイッチを1回押して離す→LEDは点灯状態を保持
③タクトスイッチをもう一度押して離す→LEDは消灯状態
④以降，②と③を繰り返す

## Slide 21: 課題
import文
def 関数名:
必要に応じて呼ばれる関数
(関数は複数あってもよい)
初期化処理
try:
ここにメインの処理
except KeyboardInterrupt:
pass
GPIO.cleanup()
プログラムの構造
●defによる関数定義
def文を用いて関数を定義できる。
プログラムの構造

## Slide 22: 課題
GPIO.add_event_detect(SWITCH, GPIO.RISING, callback=my_callback, bouncetime=200)
「GPIO.RISING」
これはInputPin（GPIO 24）のLOWからHIGHへの上昇（RISING）を検出するポジティブエッジである。
「callback=my_callback」
エッジを検出したときに実行したい関数を指定しており，「my_callback」という名前の関数が定義されている。
ポジティブエッジ検出のタイミングで呼ばれる
GPIO 24における電圧の変化
※人間がタクトスイッチを押して得られる電圧変化は，図のようにノイズ状に上下しながらHIGHに到達する。
「チャンネル」
イベント検出をしたいチャンネル
イベント検出機能の追加

## Slide 23: 課題
〇不要なイベントの除外
人間がタクトスイッチを押した際の電圧の変化は，きれいにLOWからHIGHに変化するとは限らず，図のようにノイズ状に上下しながらHIGHに到達することがある。
bouncetime=200とイベント文の中で設定することで一度のイベントを検出してから200 ms（0.2秒）はイベントを検出しない，という処理ができる。
図の場合，点線でLOWとHIGHが切り替わるとすると，ポジティブエッジが2回検出され，LEDの状態が2回変更されてしまう。
不要なイベントの除外

## Slide 24: 課題

## Slide 25: 参考
[書式] n回繰り返すfor文
for i in range(n)：
# インデントの開始
ステートメント1
ステートメント2
# インデントの終了（for文の終了）
for文
＜フローチャート＞
プルアップ抵抗
if 条件式：
n 回繰り返した
実行する処理
処理A
    for文を抜ける
開始
終了
for 変数 in range(n) :

## Slide 26
第一回 後半
（紹介）ChatGPT

## Slide 27: （紹介）ChatGPT
ChatGPTとは
2022年に公開された人工知能チャットボットである。

## Slide 28: （紹介）ChatGPT
無料版のChatGPTは
2021年9月までのデータをもとに学習しているため、最新の情報は提供されない
個人情報や機密情報は入力しない。
入力する場合、適当な文字に置き換えて使用する。

## Slide 29: （紹介）ChatGPT
使用例：日程調整をお願いするメール
一部内容に間違いがある
・質問内容
・敬称、敬語

## Slide 30: （紹介）ChatGPT
非推奨 使用例：お店を調べる
Googleで検索してみたところ、
似ている名前の居酒屋は存在するが、
名称が一致する店は４軒とも見つからない
推奨 使用例：PCで使用するコードを確認する

## Slide 31: （紹介）ChatGPT
実際に使用してみる
https://openai.com/blog/chatgpt
TryChatGPTを選択
アカウントがある場合は「Log in」
ない場合は「Sign up」

## Slide 32: （紹介）ChatGPT
実際に使用してみる
Sign upの場合
メールアドレスを入力後
「continue」を選択
パスワードを入力後
「continue」を選択

## Slide 33: （紹介）ChatGPT
実際に使用してみる
届いたメールを開き「Verify email address」
を選択
名・氏・誕生日を入力後
「continue」を選択
電話番号（最初の０抜き）を入力して
「continue」を選択
ショートメールで届いた
パスコードを入力

## Slide 34: （紹介）ChatGPT
実際に使用してみる
質問内容をsend a messageに入力する

## Slide 35: （紹介）ChatGPT
目標動作
タクトスイッチを押すと、点灯2秒間、消灯2秒間を繰り返し行う
実際に使用してみる
入力内容（改行する場合はshift+enter）
ラズパイでpythonコードを生成したい。タクトスイッチを押すとLEDが点灯2秒、消灯2秒を繰り返し行う。 LEDはGPIO25ピンに、タクトスイッチは24ピンに接続している。 24ピンにはプルダウン抵抗を使用する。

## Slide 36: （紹介）ChatGPT
目標動作
タクトスイッチを押すと、点灯2秒間、消灯2秒間を繰り返し行う
実際に使用してみる

## Slide 37: （紹介）ChatGPT
実際に実行すると点滅動作が１回で終わってしまい、繰り返し点滅はしなった

## Slide 38: （紹介）ChatGPT
今回生成されたコードは、1回点滅動作をしただけで終わってしまったため、
ChatGPTで「上記コードで、点滅を繰り返したい」と入力した。

## Slide 39: （紹介）ChatGPT
ChatGPTで「上記コードで、点滅を繰り返したい」と入力して、修正されたコードは
5回点滅動作を繰り返し、終了してしまうため「5回ではなくずっと繰り返したい」と入力した。

## Slide 40: （紹介）ChatGPT
修正されたコードを実施際に使用すると、タクトスイッチを押したら点滅を繰り返すようになった。
生成されたコードを都度修正したり、エラーが出た際には「・・・とエラーが出た」のように
入力することで、望んだ動作のコードを生成できる。
※ただし、繰り返し修正していくことで、最初に設定した条件が満たされない場合が出てくる

## Slide 41: （紹介）ChatGPT
スイッチ
の状態
GPIO24
の状態
LED
の状態
消灯
点灯
消灯
点灯
離した
押した
LOW
HIGH
時間
課題で実施した、以下の動作をChatGPTを使用して、コードを生成する。
①最初，LEDは消灯している状態
②タクトスイッチを1回押して離す→LEDは点灯状態を保持
③タクトスイッチをもう一度押して離す→LEDは消灯状態
④以降，②と③を繰り返す
※ChatGPTで全く別のコードを生成する場合は、左上の
「New chat」を選択する

## Slide 42: （紹介）ChatGPT

## Slide 43: （紹介）ChatGPT

## Slide 44: （紹介）ChatGPT
生成されたコードの意味が分からにところがあれば「・・・はどういう意味？」のように
入力することで、詳細についても表示される

## Slide 45: （紹介）ChatGPT
画像を圧縮する
指定した画像ファイルを圧縮する

## Slide 46: （紹介）ChatGPT
画像を圧縮する
指定した画像ファイルを圧縮する
画像ファイルのパスは、ファイルを右クリックし、
「パスをコピーする」を選択
出力先はtestフォルダにする
Input_file=“/home/pi/Desktop/test/IMG_5277.JPG”
output_file=“/home/pi/Desktop/test/output_image.jpg”

## Slide 47: （紹介）ChatGPT
画像を圧縮する
指定した画像ファイルを圧縮する
圧縮できている

## Slide 48: （紹介）ChatGPT
画像をモノクロにする
指定した画像ファイルをモノクロにする

## Slide 49: （紹介）ChatGPT
画像をモノクロにする
指定した画像ファイルをモノクロにする
画像ファイルのパスは、ファイルを右クリックし、「パスをコピーする」を選択
出力先はtestフォルダにする
Input_file=“/home/pi/Desktop/test/IMG_5277.JPG”
output_file=“/home/pi/Desktop/test/output_image２.jpg”

## Slide 50: （紹介）ChatGPT
画像をモノクロにする
指定した画像ファイルをモノクロにする
カラーの写真がモノクロになっている
ChatGPTを使用することで、初心者でも簡単にコードを作成することができる