## Slide 1
茨城県産業技術イノベーションセンター
IT・マテリアルグループ
R5年度次世代技術活用人材育成事業技術修得コース 実習座学(IoT)
第３回
研修資料

## Slide 2: 目次
＜前半＞
〇I2C通信とは
〇I2Cモジュールの有効化
〇温度センサの接続とスレーブアドレスの確認
〇温度センサ（ADT7410）の仕様
〇温度取得の流れ
〇レジスタ
・設定レジスタ
・温度レジスタ
〇プログラムコードの解説
＜後半＞
〇Ambientを使ったデータの可視化
〇Ambientの構築
〇チャート（グラフ）の追加
〇AmbientのPythonライブラリ
〇温度データをアップロードするプログラム
今回の目標
温度データをクラウドへアップロード
温度センサ

## Slide 3: 概要
センシングをしたい
  温度
  湿度
  照度
  距離
  角度など
センサを探す
例）温度⇒(ADT7410)
・見るべき内容
  測定したい範囲か
  通信方法は何か
    アナログ
    SPI通信
    I2C通信
  ネットにサンプルプログラムはあるか 例） 「ラズパイ ADT7410」検索
今回はI2C通信の話からスタート
アナログ入力、SPI通信、I2C通信ができれば、だいたいのセンサに対応可能
3

## Slide 4: I2C通信とは
I2C通信
スレーブ（制御される側）毎に固有に割り振られている番号（スレーブアドレス）を使用して，「SCL」と「SDA」と呼ばれる2本の信号線のみで通信を行う方法。
※スレーブアドレスはバスアドレスと呼ばれる場合もある。
SCL | Serial Clockの略で，クロック信号として使用
SDA | Serial Dataの略で，データ信号として使用
SPI通信と同じところ
・データ信号線（SDA）に送りたいデータ（0か1）をセットした後に， クロック信号（SCL）を変化させてデータを読むタイミングを知らせる。
SPI通信と異なるところ
・スレーブを選択するチップセレクト（CS）信号がなく，スレーブ アドレスを使用して通信相手を指定する。
・クロック信号線とデータ信号線にスレーブを複数接続可能。
⇒アドレスが異なれば、同じ線で複数のデバイスに接続できる
I2C参考ページ：https://tool-lab.com/make/pic-practice-36/
※通信の詳細は参考資料参照
SDA
SCL
温度センサ
0x48
照度センサ
0x39
マスター
（制御する側）
スレーブ
（制御される側）
図1 I2C通信のイメージ
0x48のセンサ値教えて！
0110010です

## Slide 5: I2Cモジュールの有効化
①ここからRaspberry Piの設定を選択
②I2Cの設定を有効にする
①I2Cモジュールの有効化
②必要なパッケージをネットワークからインストール（ラズベリーパイ３の場合）
LXターミナル上で以下のコマンドを実行
sudo apt-get update
sudo apt-get install i2c-tools python-smbus
③正常終了したら再起動を行う。
（再起動を行わないと設定が反映されないので注意！）
図2 Raspberry Piの設定画面
②LXターミナル画面を開く

## Slide 6: 温度センサの接続とスレーブアドレスの確認
左図の回路作成後にターミナル画面で以下のコマンドを実行
sudo i2cdetect -y 1
温度センサがRaspberry Piから正常に認識されていれば下図のように「48」という数値が表示される。
※表示されない場合はI2Cモジュールの有効化及びパッケージをインストール後の再起動がされていない可能性あり。
図3 Raspberry Piと温度センサの接続図
温度センサ
アドレスが被らなければ、いくつも並列でつなぎ、
同時に使用できる

## Slide 7: 温度センサ（ADT7410）の仕様①
♦主な仕様
・電圧範囲 2.7V～5.5V
・動作/測定温度範囲 -55℃～150℃
・分解能 16bit / 13bit（デフォルト）
・インターフェース I2C
・価格 600円（秋月電子）
■I2Cスレーブアドレス選択
ADT7410のA1・A0ピンでアドレスを設定する。
デフォルト状態ではA1とA0がオープン（0x48）になっている
4つの異なるアドレスを変更することで4つまで同時に接続可能
A1 | A0 | Hex | J4設定 | J3設定
0 | 0 | 0x48 | オープン | オープン
0 | 1 | 0x49 | オープン | ショート
1 | 0 | 0x4A | ショート | オープン
1 | 1 | 0x4B | ショート | ショート
温度センサ（ADT7410）
ここをはんだ付けすると
スレーブアドレスを選択できる
デフォルト
図4 温度センサADT7410

## Slide 8: 温度センサ（ADT7410）の仕様②
レジスタ・・・センサのメニュー表。レジスタに数字を書き込むことで設定を変更したり， データを取得したりすることができる。
今回使用する温度センサ（ADT7410）は13個のレジスタを内蔵している。（今回使用するレジスタは3個）
すべてのレジスタは8ビット（1バイト）幅である。
温度センサ
0x48
照度センサ
0x39
8 ビット
どのアドレス？
どのレジスタ？
どういうデータor設定？
温度データ(上位8ビット)
※読み取り専用
温度データ(下位8ビット)
※読み取り専用
センサーの設定
※書き込み専用
図5 レジスタとその中身のイメージ

## Slide 9: 温度取得の流れ
「この分解能で温度情報をください！」
write_byte_data
図5 Write/Readのイメージ
設定レジスタの
書き込み
「今の温度は何度ですか？」
「0b1110100100101」℃です！
read_byte_data
温度情報を
読み込み
繰り返し
さきほどインストールしたモジュールの関数

## Slide 10: 設定レジスタ
＜温度センサの設定＞
・分解能13bitで温度データを取得する場合（デフォルト）
write_byte_data(0x48, 0x03, 0x00)
今回は以下の設定を使用する。
※分解能16bitで温度データを取得する場合write_byte_data(0x48, 0x03, 0x80)
※0x48：スレーブアドレス（センサ固有値）
0x03：設定レジスタ
〇設定レジスタ ⇒ どのような設定でデータを取得するかを決めるレジスタ。（書き込み専用）
（Sitronix社「ST7032データシート」より引用）
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 11: 温度レジスタ
レジスタ | ビット | 名称 | 説明
0x00 | [14:8] | 温度 | 2の補数フォーマットで表した温度値
 | 15 | 符号 | 温度値が負か正かを表す符号ビット
レジスタ | ビット | 名称 | 説明
0x01 | 0 | TLOW | 温度値が10℃より低い→1に設定
 | 1 | THIGH | 温度値が64℃より高い→1に設定
 | 2 | TCRIT | 温度値が147℃より高い→1に設定
 | [7:3] | 温度 | 2の補数フォーマットで表した温度値
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
符号ビット（+なら0、-なら1）
温度値上位レジスタ
温度値下位レジスタ
温度値上位レジスタ (0x00)
温度値下位レジスタ (0x01)
温度値（12bit分）
温度値は，上位バイト＋下位バイトの2バイトで構成される。（※1バイト=8bit）
〇温度レジスタ ⇒ 温度データが格納されているレジスタ。温度センサから温度データ取得する際に使用。（読み込み専用）
上位レジスタを読み込む
下位レジスタを読み込む
２つのレジスタを連結
必要なbitのみを抽出
数値化（マイナス注意）
読む流れ

## Slide 12: プログラムコードの解説①
write_byte_data(センサのアドレス, レジスタ, データ)
read_byte_data(センサのアドレス, レジスタ)
temp_most =
temp_least =
temp_most <<8
temp_data = (temp_most <<8 ) | temp_least
| )
temp = (temp_data >> 3)
temp >> 12
ライブラリをインポートすることで、クロックを手作業で打ち込まなくても済む
8bit左シフト
12bit 右シフト
12
3bit 右シフト
adt7410.py

## Slide 13: プログラムコードの解説②
13
bus = smbus.SMBus(1)
I2C通信に必要なプログラムを「bus」に集約。
bus.~~~~と書くことで、クロックの制御やGPIOの制御を自動でやってくれる。
inputValue = read_adt7410()
適当に用意した変数「inputValue」に定義した関数read7410()で返ってくる温度情報を入れる。
実行することで、温度情報が表示される

## Slide 14: 後半
後半
グラフの可視化（Ambient）

## Slide 15: Ambient IoTデータ可視化サービス環境構築
Ambient
⇒データ可視化サービスでPCやRaspberry Piなどから送られてくるデータを自動で蓄積・グラフ化することができる。
使用時間，使用端末数によっては有料。
8台のセンサー端末データ(1台あたり1日3,000件)を四か月間保存する範囲は無料で利用できる。 8台以上のセンサー端末データを扱う場合や1年以上データを保存する場合は台数に応じた月額料金が発生する。
ラズパイからAmbientにデータを送り，
グラフとして可視化する
図6 ラズパイからAmbientにデータを送るイメージ図
温度データ等

## Slide 16: 検索
https://ambidata.io/

## Slide 17: ホーム画面
①ユーザー登録がされていない場合は「ユーザー登録（無料）」を選択
既にユーザー登録を行っている場合は「ログイン」を選択

## Slide 18: ユーザー登録
メールアドレス，パスワードを設定し登録を行う。
⚠メールアドレス及びパスワードは忘れないように注意！

## Slide 19: メイン画面
自身のユーザーキーが与えられる
「チャネルを作る」を選択すると新たなチャネルが表に追加される。
同時にチャネルID，リードキー，ライトキーが与えられる。この3つはプログラムを書く際に必要！
次に，チャンネル名をクリックしてチャート（図）を追加していく。
登録したメールアドレスが表示

## Slide 20: メイン画面
自身のユーザーキーが与えられる
「チャネルを作る」を選択
登録したメールアドレスが表示
「チャネルを作る」を選択すると新たなチャネルが表に追加される。
同時にチャネルID，リードキー，ライトキーが与えられる。
この3つはプログラムを書く際に必要！
次に，チャンネル名をクリックしてチャート（図）を追加していく。
※研修後、このチャネルは削除されます。

## Slide 21: チャート（グラフ）の追加
次に，チャンネル名をクリックしてチャート（図）を追加していく。
※研修後、このチャネルは削除されます。
最初は真っ白

## Slide 22: チャート（グラフ）の追加
このマークをクリック
チャートの作成中という画面が出てくるので
「チャネル/データ設定」をクリック
チャート設定画面が開く

## Slide 23: チャート（グラフ）の追加
チャート名を記入し、チャートの種類を「折れ線グラフ」に設定
d1~d8のラジオボックスで表示の設定
また設定画面の下部で軸の最小値と最大値を設定する
表示件数はグラフの内容によって変更
この逆三角マークで再設定が可能

## Slide 24: チャート（グラフ）の公開
公開ボードにチェックを入れ、
「ボード属性を設定」するをクリック
この歯車マークで公開設定が可能
Webページのアドレスをコピーし
共有することで、グラフの内容を共有することができる

## Slide 25: AmbientのPythonライブラリ
♦インストール
LX-Terminal上で以下のコマンドを実行
AmbientのPythonライブラリはWeb上で公開されている。このライブラリをインストールすることで簡単にAmbientを使用することができる。
♦ライブラリの読み込み
プログラムの先頭に記述する。
import ambient
♦Ambientへのデータ送信
チャネルID，ライトキー，リードキーを指定する。
amb = ambient.Ambient(チャネルID，ライトキー，リードキー)
send()メソッドでデータを送信する。最大で8個までのデータを送信できる。
response = amb.send({‘d1’ : 数値， ‘d2’ : 数値, ・・・,’d8’ : 数値})
「pip」を「pip3」とした場合も実行しておいたほうが良い

## Slide 26: 温度データを60秒間隔でアップロードするプログラム
adt7410_ambient.py
インポートの一覧
「import ambient」を追加
AmbientのIDやキーをここに入れる
自分で作成した場合は適宜変更
Ambientに必要なプログラムを「amb」に集約＆設定。
得た温度データをamb.sendで
Ambientに送信する

## Slide 27: データ転送後のAmbientの様子
データ送信後のグラフの様子
27